仕　様　書

１　件名

「あいちトリエンナーレ２０１６」に係る栄会場の基本ディスプレイ等制作業務

２　業務内容

Ａ．作品展示のディスプレイ（旧明治屋栄ビル）

１階（ケルスティン・ブレチュ）

床：既存のまま、清掃[油汚れなど含む]（展示エリアのみ・220.00㎡）　　　　　　　　　　　　１式

壁：新規自立壁 クロス貼り（薄ピンク・W32200mm×H3100mm）　　 　　　　　　　　　　99.20㎡

：上記壁面、W-5000mmの範囲でインクジェット印刷　　　　　　　　　　　 　　　　　  15.50㎡

:新規自立壁　AEP塗装(両面・W5160mm×H2400mm）　　　　　　　　　　　　　　　　12.38㎡

扉：新規扉設置・クロス貼り（W 910mm×H 2100mm・片面） 　　 　　　　　  　 　　　　　１個

他：既存シャッタースイッチ移設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１箇所

Ｂ、作品展示のディスプレイ（旧明治屋栄ビル）

３階ROOM-１（山城知佳子）

床：配管突出部　撤去+合板塞ぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

：既存のまま、AEP塗装（HN-20[黒]）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　161.00㎡

壁：配管突出部　撤去+合板塞ぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

：新規自立壁（W3500mm×H2000mm・両面AEP塗装一部白）　　　　　　　　　　　７.00㎡

：新規自立壁（W13800mm×H2600・AEP塗装（グレー）・スクリーン利用）　　　　35.88㎡

壁・扉：既存のまま、AEP塗装（HN-20[黒]）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　161.91㎡

天井：既存のまま AEP塗装（HN-20[黒]）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　161.00㎡

他：既存扉框・枠 AEP塗装（HN-20[黒]）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

：開口部塞ぎ　完全遮光シート（Ｗ1170mm×H2000mm）　６カ所　　　　　　　　　　14.04㎡

：開口部塞ぎ　完全遮光シート（W1450mm×H2000mm）　４カ所　　　　　　　　　　11.60㎡

：既存空調ダクトBOX天井撤去（先端から1500mm）

切断部小口 防炎合板AEP塗装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

：木箱ベンチ（W3000mm×D450mm×H420mm）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３個

：木箱棚（W430mm×D300mm×H300ｍｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１個

：他：誘導灯撤去＋新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２箇所

：ブラケット照明（E17・電球色）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１個

：既存パーテション全撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

：既存蛍光器具全撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

Ｃ、作品展示のディスプレイ（旧明治屋栄ビル）

３階ROOM-2（ソン・サンヒ）

床：既存床　AEP塗装（白）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98.00㎡

他：新規天吊スクリーンパネル

（W2170mm×H1220mm・AEP塗装[白]）付属金物　　　　　　　　　　　　　　2.65㎡

：開口部塞ぎ　完全遮光シート

（Ｗ1450mm×H2000mm・片面ラッカー[白]）　４カ所　　　　　　　　　　　　11.60㎡

Ｄ、作品展示のディスプレイ（旧明治屋栄ビル）

３階ROOM-３（寺田就子）

壁：既存ルーバー建具利用壁(鴨居延長・建具２枚分)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

：フロストガラスt-10（W2120mm×H1980/既存建具・間仕切り壁撤去/2方枠）　 　4.20㎡

：既存タイル壁補修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１箇所

天井：天井空調ダクト撤去（玄関まわり）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　１式

他：ライティングダクト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　2.80m

：ライティングダクト　２本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　 　　　　　 4.20m

：ライティングダクト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 1.20m

：蛍光灯（L-900、昼白色、梁側面設置）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 ３灯

：ライティングダクト用ベースライト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　１灯

：避難誘導灯新設　                                                    １箇所

：コンセント増設                                                      　２箇所

：既存大収納横倒し                                                    　１式

：蛍光管　                                                             ５個

Ｅ、作品展示のディスプレイ（旧明治屋栄ビル）

３階エレベーター前共用部

他：照明（Panasonic セラメタ　MT150FCE-W-2）　                              ２個

Ｆ、旧明治屋栄ビル１・３階（レンタル）

共通・道具類リース

：インパクトドライバー（リース）　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２台

：コードリール　３０ｍ（リース）　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２台

：水準器　Ｗ＝６００（リース）　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２台

：脚立　Ｈ＝２１００（リース）　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　２台

：台車　１２００×７５０（リース）　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２台

（リースは７／１２～８／１２の期間とする）

Ｇ、作品展示ディスプレイ（中央広小路ビル）

中央広小路ビル２階202（交わる水）

壁：仮設パネル壁　AEP塗装（W6500mm×H2380mm・片面）           　　　　　15.47㎡

：仮設パネル壁　AEP塗装（W5000mm×H2380mm・片面）　×２枚　　　　　　　　23.80㎡

：仮設パネル壁　AEP塗装（W7200mm×H2690mm・片面）　×２枚　　　　　　　　38.74㎡

：仮設パネル壁　AEP塗装（W8800mm×H2690mm・片面）　　　　　　　　　　　　　23.67㎡

他：既存壁面ビス穴パテ埋め補修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

：扉撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 １個

：避難誘導灯設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 ２個

：机（天板3*6シナランバーコア t-24・脚部 □50） 　　　　　　　　　　　　　　  　　　２個

：木箱（900mm×900mm、AEP塗装[白]）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 ２個

：木箱椅子（W450mm×D450mm×H450mm、AEP塗装[白]）　                　５個

：モニタ台座木箱（W800mm×D450mm×H1000mm、AEP塗装[白]、

プレイヤー収納部、スピーカー収納部、配線穴付、スピーカー穴付）　　　　　　  ５個

：木箱棚（W600×D450×H800）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　１個

Ｈ、作品展示ディスプレイ（中央広小路ビル）

中央広小路ビル２階203（山田亘）

床：新規タイルカーペット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　61.53㎡

：既存タイルカーペット剥がし養生の上、

合板フローリング（ADVAN ADV-RWF1503）　　　　　　　　  53.90㎡

壁：仮設パネル壁 クロス貼り（W16500mm×H2350mm） 　　　　　　　　　　　　　  　38.78㎡

：仮設パネル壁 クロス貼り（W7750mm×H2350mm） 　　　　　　　　　　　　　　　  18.21㎡

：新規自立壁 クロス貼り（W7350mm×H2350mm・両面） 　　　　　　　　　　　  　17.27㎡

：新規自立壁 クロス貼り（W4600mm×H2350mm

・両面・開口部W2800×H2100）　　　　　　　　  4.93㎡

：新規自立壁 クロス貼（W4100mm×Ｈ2350・片面）　　　　　　　　　　　　　　  　　9.64㎡

扉：新規扉・クロス貼（W750mm×H2100mm）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　１個

他：カウンター（W1300mm×D400mm・集成材t-30）　　　　　　　　　　　　　　　　　   　１個

：ライティングダクト（L-6000）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　6m

：ライティングダクト（L-4500）　２本                                    　   9m

：コンセント（仮設パネル壁・仮設パネルに穴をあけて、延長コードにて延伸）　　   ３個

：コンセント（新規自立壁）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 １個

：コンセント（床）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ２個

：ライティングダクト用スポットライト（電球色）                                ８個

Ｉ、中央広小路ビル２階（レンタル）

共通・道具類リース

：インパクトドライバー（リース）　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

：コードリール　３０ｍ（リース）　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

：水準器　Ｗ＝６００（リース）　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

：脚立　Ｈ＝２１００（リース）　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １台

：台車　１２００×７５０（リース）　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

（リースは７／１２～８／１２の期間とする）

Ｊ、各館共通

清掃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　２式

K．上記の運搬費、設営費、諸経費、撤去費、復旧費、廃材処分費一式

＜共通仕様＞

□壁の下地は基本、新規壁・リースパネルとする。必要に応じ、柱、胴縁、垂木を入れること。

□自立壁は天井梁などワイヤーで固定するなどし転倒しない処置をすること。

□使用材料はすべてF☆☆☆☆とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。

□すべての造作物は、会期後解体、撤去、現況復旧すること。

□照明などの、電気系統は利用できるように配線すること。

□扉については金物一式附属とし、取っ手は30ｍｍの丸穴とすること。

□その他、疑義のある事項については現場説明会にて回答する。

□その他、制作にあたっては、キュレーター・アーキテクトの承認の上、制作のこと。

３　施工可能期日・完成期日

平成28年 7月24日　完成

平成28年10月24日から10月31日　撤去・廃材処分工事（指定されたもののみ）